| Lp. | Parametry wymagane Podać typ/model urządzenia ……………………………………………………….. |
| --- | --- |
| 1 | Wysokiej klasy wideolaryngoskop nadający się do laryngoskopii bezpośredniej jak i pośredniej |
| 2 | Urządzenie zarejestrowane jako wyrób medyczny według normy IEC 60601-1-2:2007 |
| 3 | Łyżki sterylne wykonane z trwałego polimeru optycznego montowane na prowadnicy z torem wizyjnym |
| 4 | Wyświetlacz kolorowy LCD 2,5’’ z możliwością obrotu w osi pionowej 45◦ |
| 5 | Wbudowana kamera CMOS |
| 6 | Źródło światła laryngoskopu LED o dużej intensywności |
| 7 | Akumulator wystarczający na pracę przez minimum 230 minut |
| 8 | Akumulator litowy 3,6V zamontowany w rękojeści- wymienny |
| 9 | Wskaźnik zużycia akumulatora na ekranie |
| 10 | Waga urządzenia do 200g |
| 11 | Wymiary urządzenia: 180 x 68 x 110 mm |
| 12 | Włączanie i wyłączanie urządzenia za pomocą jednego dedykowanego przycisku |
| 13 | Przystosowany do pracy w trudnych warunkach, odporny na upadek |
| 14 | W zestawie łyżki jednorazowe sterylne Macintosh (1-4) w rozmiarach: - nr 1 – 50 sztuk - nr 2 – 50 sztuk - nr 3 – 100 sztuk - nr 4 – 150 sztuk |

……………………………………………………..

pieczątka i podpis oferenta